## Slide 1: B5G/6G NR傳輸架構
Tsung-Han Lee
Department of Computer Science
National Taichung University of Education

## Slide 2: 摘要
本教材針對B5G/6G NR 傳輸架構中的網路切片技術進行介紹，重點介紹了 O-RAN (Open Radio Access Network) 如何實現和應用網路切片。

## Slide 3: RAN (Radio Access Networks)
RAN (無線存取網路) 負責 UE (使用者設備) 與基地台之間的無線連接。
5G 引入了 NG-RAN 架構，由 gNB (下一代 NodeB) 基站組成，具有 CU (集中式單元)、DU (分散式單元) 和 RU (無線電單元) 的模組化設計。
O-RAN 聯盟透過開放標準、SDN (軟體定義網路) 和 NFV (網路功能虛擬化) 促進了 RAN 的開放性和智慧化，實現網路切片、動態頻譜共享和資源共享。

## Slide 4: 網路切片
網路切片是一種架構解決方案，可在共享基礎設施上創建多個虛擬網路，滿足不同服務的需求。
每個網路切片都根據特定要求進行配置，提供客製化的頻寬、延遲和安全性。
端到端網路切片涵蓋 RAN、TN (傳輸網路) 和 CN (核心網路)，確保邏輯隔離和資源專用。

## Slide 5: O-RAN 參考切片架構
O-RAN 架構基於 NR 基地台的模組化設計，包含 O-gNB、RIC (RAN 智慧控制器)、SMO 框架和底層基礎設施。
O-gNB 包含 O-CU、O-DU 和 O-RU，負責無線電功能。
RIC 分為 Non-RT RIC 和 Near-RT RIC，處理不同時間尺度的控制迴圈。
SMO 框架用於 O-RAN 無線電資源和 RAN 切片的管理和程式化。

## Slide 6: O-RAN 元件
O-CU:實現 RAN 堆疊的高層協議，包括 RRC、SDAP 和 PDCP 層。可根據切片需求建立單獨實例或共享。
Non-RT RIC: 收集長期切片相關資料，應用 AI/ML 方法，與 Near-RT RIC 互通，提供長期切片服務。
Near-RT RIC:透過執行切片相關的 xApp 並與 O-CU-CP 和 O-DU 傳達參數，實現 Near-real-time RAN 切片子網路最佳化。
O-DU:託管 RAN 堆疊的較低層協議，支援特定於切片的資源分配策略。
O-RU:包含 PHY 層和射頻 (RF) 處理功能，為多個網路切片提供無線資源服務。

## Slide 7: O-RAN 網路切片應用
O-RAN 中網路切片的探索包括為各種應用部署網路切片，例如 eMBB、IoT/mMTC 和 V2X。
RAN 需要了解切片，透過 RRM (無線電資源管理) 確保資源隔離和可用性。
每個切片都附帶 SLA (服務等級協定)，需要進行資源管理和策略實施，以確保滿足每個切片的需求。
AI/ML 模型可用於動態分配頻譜資源，優化頻譜資源利用率。